## Slide 1
Il secolo XXI:
La macchina all’idrogeno
Il clima sta cambiando?
Energie alternative
Pila di Volta
Cella a combustione idrogeno
Che cosa è l’energia?
Grzegorz Karwasz
Insegnare STEAM in chiave interdisciplinare
Lezione 5
Notes: Pierwszy slajd
1

## Slide 2: Il mondo pieno di allarmismi
Focus, 2002:
Il clima è impazzito
Tutta colpa dell’Atlantico
Dobbiamo da vero crederci?

## Slide 3: C’è qualche cambiamento climatico?
La questione dei cambiamenti climatici o meno è essenziale per decidere sulle nuove tecnologie, e tra queste anche le celle “a combustione” d’idrogeno.
Da questo grafico, copiato nel 1996 dall’Agenzia Americana per l’Oceano e l’Atmosfera – sembra di no!
Non c’è nessun cambiamento!
Qualche fluttuazione della temperatura fu osservata tra il 1900 e 1990, può darsi qualche innalzamento sull’emisfero boreale ma compensato dall’abbassa-mento della temperature sull’emisfero australe.
Ma fermi! Che stagione è Gennaio-Giugno e Luglio-Dicembre? Inver-estate o Esta-autunno?

## Slide 4: Qualcuno dice che i cambiamenti climatici fanno parte della storia della Terra
+5ºC
0
-5ºC
Questo grafico mostra che non solo i cambiamenti climatici erano presenti sempre nella storia della Terra, ma il clima, qualche 100-200 milioni d’anni fa (età di dinosauri) era molto più caldo che oggi, anche +2ºC.
E le fluttuazioni divennero più rapidi nell’ultimo mezzo milione d’anni fa, con periodi glaciali e interglaciali.
(Nota la scala logaritmica del tempo)
C. J. Allegre e S. H. Shneider, Le Scienze Quaderni, No. 104, Ott. 1998, p.9

## Slide 5: Sì, il clima cambiava sempre. Questi sono i cicli astronomici (di Milanković).
Il “motore” clima per la Terra è il Sole, con 1340 W/m2. Questo flusso è costante, entro 0.1%.
Piccole variazioni derivano dai minuti cambiamenti dell’orbita della Terra:
- lo “schiacciamento” dell’ellisse
- l’inclinazione dell’asse terrestre
- la distanza media Sole-Terra
Ogni cambiamento ha il suo caratteristico periodo, di qualche decina di mille anni.
Sommati, danno il periodo simile alle glaciazioni, che è confermato dalla variazione di temperatura (misurato da 18O nei gusci di plancton).
Source: Scienze

## Slide 6: Allora, non c’è influenza umana? Prima dobbiamo capire i meccanismi
La Terra rimane nello stato di equilibrio termodinamico, i.e. la stessa quantità di energia che arriva dal Sole viene riemessa nello spazio. Con una differenza.
Il Sole può essere considerato un corpo nero, di 5500 K di temperatura (i.e. emettente la luce visibile, vedi la curva sul panello inferiore). La temperatura della superficie terrestre è di 300 K, che corrisponde alla emissione infrarossa.
Il panello superiore mostra la riflessione della luce visibile e l’emissione in IR: la più calda è il Sahara e le regioni vicini ai tropici.
Il panello in basso mostra anche che l’atmosfera è trasparente nel visibile. Non è il caso della luce IR. Questo influenza in modo significativo il bilancio d’energia del globo terrestre.
T= 300 K
T = 5500 K
Physics World

## Slide 7: Atmosfera – un sottile, morbido (e isolante) piumino
http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-130/html/iss022e062672.html

## Slide 8: L’atmosfera della Terra non è trasparente nel IR. Questo è dovuto alle tracce di gas poliatomici
Gas poli-atomici, diversamente dal N2, O2 or Ar (che sono i principali componenti dell'atmosfera terrestre) assorbe la radiazione IR. Questo è causato dalla loro capacità di vibrare (o meglio: la radiazione IR causa le loro vibrazioni).
Particolarmente efficiente nella cattura della radiazione IR è la molecola di H2O che è “piegata”: a parte le vibrazioni può anche ruotare. Questo produce un denso “pettine” nello spettro dell'assorbimento.
CO2 non è così efficace nella cattura della radiazione IR ma come si vede dallo spettro, chiude la finestra che rimane aperta da H2O.
Allora il principale gas serra è H2O ma CO2 funge dal regolatore della temperatura.
H2O: -18°C →+15°C
CO2: +15°C →?
Assorbimento IR
in aria. Si vede ol
‘pettine’ di H2O
Il piumino sopra
il globo terrestre
Effetto serra naturale = +33K

## Slide 9: A causa della presenza dell’atmosfera il bilancio energetico della Terra è complesso…
NOAA
Il bilancio d’energia tiene conto dell’energia che arriva dal Sole (+100%), dell’energia riflessa dalle nuvole (-23%) e dalla terra (-7%): solo 47% viene assorbita dalla superficie terrestre.
Ma l’energia assorbita viene rimandata nel cosmo come la radiazione IR (la freccia rossa). A questo punto l’intera- zione con l’atmosfera diventa importante: IR viene assorbita ed, una parte, rispedita verso la superficie.
Questo fa sicché la quantità totale di energia che la Terra usa è 116% da 100%.
Come due giocatori di ping-pong: sembra che giocano con più di una pallina.

## Slide 10: C’è una correlazione tra la quantità di CO2 e la temperatura terrestre?
Abbiamo già capito il meccanismo di assorbimento della radiazione IR nell’atmosfera per il bilancio energetico. Possiamo verificare una correlazione paleontologica tra il contenuto di CO2 e la temperatura media T sulla Terra?
Dai ghiacci Antartici possiamo risalire sia alla T che al contenuto di CO2 indietro di 400 mila anni (sappiamo che il contenuto di 18O è più basso nei ghiacci quando la temperatura è più bassa*).
Una forte correlazione tra la temperatura (la curva superiore) e il contenuto di CO2 (la curva in mezzo) è assolutamente chiara.
La polvere in atmosfera (per esempio da vulcani) abbassa la temperatura (la curva inferiore).
*https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_isotope_ratio_cycle
NOAA

## Slide 11: Adesso guardiamo le registrazioni del contenuto di CO2 in atmosfera
Il livello di CO2 per ultimi mille anni era abbastanza stabile: 280 ppm.
E’ cominciato a risalire attorno AD 1850, i.e. con l’inizio dell’era industriale.
Adesso è al di sopra di 400 ppm: più alto del 40%
Source: Scripps Institution of Oceanography.

## Slide 12: Allora siamo pronti a controllare di nuovo se la temperatura rimane costante
Adesso possiamo farlo meglio: guardando separatamente l'emisfero Nord (più terra, cioè più polvere) e l'emisfero Sud (più oceani).
Non ci sono dubbi: la temperatura globale (sino a 1996) si è alzata di circa +0.4 o magari +0.6ºC
Source: NOAA, data consulted (GK) in 1997.

## Slide 13
Effetto serra = clima violento !
Terlago (TN), XI 1996
Un fattore di 3 in 40 anni
‘Acqua alta’ a Venezia sempre più imprevedibile

## Slide 14: Da dove arriva tutto questo carbonio?
Ogni anno 50% dell'emissione di carbonio viene riciclata dalla vegetazione. L'industria e il trasporto aggiungono circa 5% all‘ emissione totale di CO2: la maggior parte viene assorbita dalle piante
La quantità del 5% si accorda anche con il bilancio di combustibili fossili che abbiamo già bruciato.
„Nature” (2002) stimava le risorse rimanenti: 202 anni per il carbone, 55 anni per il gas, 37 anni per il petrolio.
Il resto della torta l’abbiamo già mangiato… (vedi il grafico sopra)
Peixoto, Physics and Chemistry of Atmosphere
Global carbon balance

## Slide 15
Fig. 2 Trends in arctic sea ice through time and space.Annual minimum sea-ice extent (A) has declined dramatically from 1979 to 2012.
E Post et al. Science 2013;341:519-524
Published by AAAS
Artica: La metà della calotta polare è sparita.
Poveri orsi bianchi!
(Che bianchi sono solo
all’esterno I peli sotto, sotto, sono bruni: si sono adattati ai ghiacci 110 mila anni fa.)
Notes: Trends in arctic sea ice through time and space.Annual minimum sea-ice extent (A) has declined dramatically from 1979 to 2012. The percentage concentration loss per year in seasonal sea-ice minimum extent (July to September) has increased most between 1979 and 1999 (B) and between 2000 and 2011 (C) along the coasts of Russia, Alaska, and the Canadian Archipelago. The color bar indicates the direction of the sea-ice trend in percentage change per year; in the panels, the mean 15% concentration contour is shown in green. All data is from NASA Distributed Active Archive Center at the National Snow and Ice Data Center.

## Slide 16: I fisici hanno fatto un riassunto (2012)
Physics World, 2012
Il riscaldamento globale sta accelerando. Inoltre, come sappiamo dai dati pale-ontologici, il clima può mostrare delle instabilità: la quantità totale di energia “pompata” nel sistema può renderlo ancora meno stabile.
La causa di cambiamenti climatici è il bruciare i combustibili che contengono il carbone.
Le tecnologie di idrogeno non usano carbone.
Ovviamente, chi “gioisce” l’aumento di CO2 sono le piante; ma per gli uomini è dannoso. Il futuro, purtroppo, è vicino

## Slide 17: Prezzo dell’energia elettrica + VAT
Polonia Francia Italia Germania
In Italia e Germania il componente principale
è il VAT

## Slide 18: Prezzo dell’energia elettrica + VAT
In Italia e Germania il componente significativo
è il VAT
Il costo di produzione più basso è in Francia (nucleare) e il più alto in Polonia (carbone) e Italia (gas). I dati sono di qualche anno fa, (allora non tengono conto del fotovoltaico recentemente installato).

## Slide 19: La ‘politica’ energetica della Polonia (ME, 22.01.2019)
https://www.gov.pl/web/energia/raport-mit-o-przyszlosci-energii-jadrowej
Nel 2040 mancherà 50% dell’elettricità

## Slide 20: Il dibattito per studenti
Preparate, per la prossima lezione, argomenti in favore (o contrari) alla ipotesi del riscaldamento globale
Per esempio, segnalate dalle previsioni del tempo nella TV per due settimane se la temperatura nella vostra regione è sopra o sotto la ‘media stagionale’
Trovate diversi aspetti di cambiamenti climatici (positivi e negativi)
Quale di essi è il più pericoloso?
Quale di essi è benefico?
Discutere anche possibili costi della mitigazione del clima, e chi dovrebbe coprire questi costi.

## Slide 21
Il secolo XXI:
la macchina all’idrogeno
Il clima sta cambiando?
Energie alternative
Pila di Volta
Cella a combustione idrogeno
Che cosa è l’energia?
Grzegorz Karwasz
Insegnare STEAM in chiave interdisciplinare
Lezione 5
Notes: Pierwszy slajd
21

## Slide 22: “Energie alternative” non è il titolo migliore
Primo: non diciamo “produzione” di energia ma trasformazioni di energia. I fisici credono che la quantità complessiva di energia nell’universo si conservi.
Anche la quantità di massa entra in questo computo, secondo l’equazione E=mc2. La conversione di una parte della massa in energia è la chiave della “produzione” di energia nel nucleo del sole, nelle centrali nucleari e nell’impianto nucleare ITER in costruzione a Cadarache, in Francia.
Anche fonti di energia “alternative” non è la parola migliore. Qualche volta diciamo fonti “rinnovabili” quando elenchiamo il vento, la forza idrica, il fotovoltaico e a volte anche bruciare le biomasse.
Ogni “fonte” porta i suoi problemi
Nuclear power plant, somewhere in Germany, I suppose

## Slide 23: L’umanità, durante la sua storia, ha imparato a passare da una “fonte” all’altra.
Questa è un’immagine degli anni ’90 dello scorso secolo con una previsione dei cambiamenti nelle “fonti” di energia. Ora, che siamo alla linea limite di queste previsioni, possiamo fare un confronto con la realtà. Il valore di questa immagine sta nel mostrare come specifici portatori di energia arrivano al loro massimo impiego per poi scendere (come il carbone nel XX secolo)
L’immagine mostra anche che le previsioni non includono le nuove invenzioni, come il gas da argille. l punto interrogativo dice: solare (ora disponibile), termonucleare (non ancora disponibile)

## Slide 24: Gli scenari più ottimistici assumono che le emissioni di CO2 si arresteranno
È chiaro che per arrestare/rallentare l’aumento del riscaldamento globale si dovranno fermare le emissioni di CO2. Gli scienziati ci avvertono che CO2 che si è aggiunta all’atmosfera vi rimarrà per 150 anni.
Tenendo presente che nella (remota) storia della Terra le temperature erano di alcuni gradi (1-3 °C) più alte, il comitato IPCC nel suo recente rapporto (dicembre 2018) ha fissato l'obiettivo di non superare l’incremento di 1,5 °C entro il 2040.
Se non vengono prese misure per arrestare l'emissione di CO2, la temperatura aumenterà di 2 °C.
Non di più: non rimane molto carbone da bruciare.
IPCC panel, December 2018

## Slide 25: Sono necessarie fonti di energia alternative, ovvero che non emettano CO2: eoliche, geotermiche ecc
Le fonti geotermiche di acqua calda erano già utilizzate nell'antichità. Alcuni paesi, come l'Islanda, basano la propria economia sull'energia geotermica.
Tuttavia, rispetto al flusso di radiazione solare (1367 W/m2), il flusso geotermico è molto basso, 65 mW/m2.
La metà di questo flusso di energia proviene ancora dal raffreddamento interno della Terra; l’altra metà proviene da decadimenti radioattivi (238U, 40K, 232Th).
La capacità di potenza totale è bassa: 10 GW di potenza mondiale equi-valgono a 20 reattori di energia nucleare.
Wikipedia
Centrale geotermica
Pozzuoli, Italia

## Slide 26: Alternative, i.e. not emitting CO2, energy sources are needed: eolic, geothermal etc.
Oltre il 40% dell'energia elettrica è prodotta dal vento in Danimarca (2018). La Danimarca è un paese particolarmente ventoso.
Molti altri Paesi investono nell'elettricità prodotta grazie al vento. Anche i Paesi cosiddetti "solari", come l'Italia, producono circa il 3% di elettricità dal vento. La crescita, su scala globale, è esponenziale.
Ø 10m → 20-30 kW
Ø 90m → 3 MW (Vestas) =
1000 housholds

## Slide 27: Le fonti fotovoltaiche sono le più promettenti
16% nei moduli in eterogiunzione; 14% nei moduli in silicio monocristallino; 13% nei moduli in silicio policristallino; 10% nei moduli in silicio microsferico; 6% nei moduli in silicio amorfo.
L’efficienza delle celle fotovoltaiche è limitata da principi fisici:1. L'energia del fotone deve essere maggiore del gap energetico del semiconduttore. Per il silicio questo differenza è 1,1 eV *, il che significa che anche la radiazione IR porta abbastanza energia (i fotoni a luce rossa trasportano energia di 1,8 eV).
Tuttavia, la tensione di una cella fotovoltaica Si non è 1,1 V, ma inferiore di 0,6-0,7 V. Ciò è dovuto alla cosiddetta polarizzazione della giunzione n-p. Se i fotoni portano più energia del gap l'eccesso di energia si trasforma in calore. Se è inferiore al gap, tutta l'energia finisce in calore. Pertanto, l'efficienza intrinseca di una fotocella Si a singolo stadio è del 10-15% circa.
È possibile ottenere maggiori efficienze con semiconduttori più costosi, come Arseniuro di Gallio (GaAs), che fino a un certo punto è simile al Si: nei voli spaziali il costo della cella fotovoltaica non è importante

## Slide 28: Le celle fotovoltaiche sono promettenti
Maggiori efficienze possono essere ottenute con un trucco che consiste nella "raccolta" successiva di parti separate dello spettro solare (vedi lezione 2):prima vengono assorbiti i fotoni ad alta energia (luce blu), mentre i fotoni a bassa energia non vengono assorbiti.
Nelle celle fotovol-taiche a tre stadi sono stati raggiunti rendi-menti fino al 40%.
La questione, è ancora, quella dei costi.

## Slide 29: La scelta delle fonti di energia dipende dal loro costo
US Department of Energy
Come risulta da questo ampio studio condotto dal Dipartimento per l'energia degli Stati Uniti la gamma dei costi è ampia: il più costoso è il vento offshore.
Il carbone è il più econo-mico, a meno che non si realizzi anche la cattura della CO2. Il petrolio è ancora il più economico.
E il costo del fotovoltaico dipende fortemente dal petrolio: la produzione di silicio consuma enormi quantità di energia.
Le politiche sull’energia richiedono esperti

## Slide 30: E le centrali nucleari?
Il costo dell'elettricità in Francia è inferiore alla media UE (28 paesi). Ciò è in parte dovuto in gran parte alle centrali nucleari (ovvero centrali a base di uranio).
Una centrale nucleare (1 GW) consuma circa 1 kg di uranio/giorno, rispetto alle 10.000 tonnellate di carbone nelle centrali tradizionali.
What is expensive is the nuclear plant: 500 MW block costs some 4-5 bln $. Korea builds 4 blocks in Arab Emirates.
Un altro problema sono i depositi per il combustibile usato (cioè le "ceneri" altamente radioattive).
Ma nell'Est Europa ci sono le rocce magmatiche stabili, che hanno uno spessore di 70 km.

## Slide 31: Il torio è una delle alternative all’uranio
Di solito si tace il fatto che sugli impianti a base di uranio i minerali si esauriscono. Parte del combustibile nucleare è stato prodotto a buon mercato come uranio "diluito" ricavato dalle bombe nucleari. Ma con un basso contenuto di uranio, i minerali rischiano di diventare soltanto un "carbone giallo".
C'è un altro elemento chimico, vicino all’uranio nel sistema periodico di Mendelev: è il torio. È quasi non radioattivo e abbondante, ad esempio nelle sabbie baltiche.
Il reattore a base di torio è stato proposto da Carlo Rubbia, vincitore del premio Nobel italiano (per le sue scoperte su particelle elementari). Il vantaggio di un tale reattore è che sarebbe intrinsecamente stabile, in quanto il torio ha bisogno di una sorgente esterna di neutroni.
Il problema è che nessun Paese vuole costruirlo
GK is expert of EU, evaluating research projects

## Slide 32: Quando sarà pronto l’impianto termonucleare?
- Possiamo controllare la reazione termonucleare (cioè la sintesi di nuclei di elio dall’idrogeno, come nel sole)?
Gli scienziati hanno imparato a controllarlo circa 50 anni fa, usando grandi magneti, in macchine chiamate tokamak.
- Ma la reazione non produce energia?
Già da 20 anni otteniamo energia netta dalla reazione: 3H + 2H → 4He + n, ad esempio nel reattore Joint European Torus – JET, in Inghilterra.
Quindi, perché non lo usiamo?
Perché dobbiamo aggiungere i costi di mantenimento della corrente nei magneti, del raffreddamento, ecc.
La prima macchina, con una produzione netta di energia di 500 MW, dovrebbe essere pronta in Francia, verso il 2025.
Il primo impianto industriale verso il 2050 (in Corea?)
GK is expert of IAEA,
working on atomic processes in ITER

## Slide 33: Il futuro è vario, quando arriva
È molto rischioso fare previsioni sulle tecnologie future. Di solito estrapoliamo ciò che già sappiamo. Nel 2100 la do-manda umana di energia non sarà inferiore ad adesso. Verranno utilizzate "fonti" note, come acqua, vento, PV.
Le radiazioni solari possono essere concentrate da un enorme specchio, che riscalda l'acqua per una turbina (elettricità solare termica). Sono possibili anche altre combinazioni.
L’immagazzinamento dell’energia sarà un problema; l’idrogeno è una delle soluzioni. Senza dubbio saranno richiesti nuovi specialisti.
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband

## Slide 34: Il vero problema non sarà la produzione, ma l’immagazzinamento
Quasi tutte le “fonti” di energia nell’immagine precedente si basano su energia eolica e solare, vale a dire su fonti di energia che dipendono dal tempo atmosferico: producono energia quando possono e non quando è necessario.
Come si vede dall’immagine, già il prossimo anno in Germania sorgerà un problema a causa della mancanza di energia quando non c'è vento né sole.
La produzione di idrogeno dal fotovoltaico e il suo stoccaggio in enormi serbatoi è una delle possibili soluzioni per colmare le lacune energetiche.
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband

## Slide 35: Esperimenti con il fotovoltaico
- C’è un’infinità di giochi da tavolo alimentati da fonti fotovoltaiche (macchinine, animali, calcolatrici). Trovane il più possibile e portali a scuola.
- L'insegnante prepara diverse fonti di luce: LED, luminescenti, vecchie lampade a incandescenza con fili a W all'interno. Preparane diversi, anche dello stesso tipo. Annota la potenza nominale consumata da ognuno.
- Gli studenti, divisi in gruppi di 3-4 persone, si spostano con i loro "giocattoli" da una sorgente di luce all'altra. Controlla qual è la distanza massima dalla sorgente di luce alla quale i tuoi giocattoli funzionano ancora. Prendi appunti.
- Lasciare 15 minuti per discutere i risultati. Le conclusioni non saranno facili: ogni cella fotovoltaica può avere diversa efficienza e risposta spettrale, e lo stesso anche ciascuna sorgente luminosa.

## Slide 36: Discussione per gli studenti
L'insegnante divide la classe in gruppi, che per la prossima lezione prepareranno argomenti a favore di "fonti" di energia selezionate: fotovoltaico, eolico, idrico, nucleare (?), termonucleare, nucleare alternativo (torio), biomassa
Ogni gruppo prepara analisi di costi e benefici (investimenti, gestione corrente, smantellamento, costi sociali, rischi per la salute)
- Difendi la tua "fonte" di energia, per quanto possibile: non presentarne gli svantaggi agli altri gruppi, fino a quando non li scopriranno: questo è un dibattito politico!

## Slide 37
Il secolo XXI:
la macchina all’idrogeno
Il clima sta cambiando?
Energie alternative
Pila di Volta
Cella a combustione idrogeno
Che cosa è l’energia?
Grzegorz Karwasz
Insegnare STEAM in chiave interdisciplinare
Lezione 5
Notes: Pierwszy slajd
37

## Slide 38: Luigi Galvani e le rane (morte)
Luigi Galvani, che ha lavorato a Bologna, era medico e chirurgo. Eseguendo esperimenti su rane (appena uccise) notò (crediamo* toccando i nervi della rana posizionati su un piatto di latta da un coltello d'argento) che le gambe si muovevano. Credeva che “l’elettricità animale" fosse una terza forma di elettricità (diversa da quella dell’acqua e quella dello zolfo).
Le sue scoperte furono rivoluzionarie a quel tempo, ma Alessandro Volta (di Pavia, in uno stato diverso da quello di Bologna) fornì una spiegazione alternativa: due diversi e metalli non gli animali, sono la fonte di "elettricità".
* Galvani riferì che le rane morte si muovevano quando si verificava una scintilla da una macchina elettrostatica nelle vicinanze o durante i temporali. Queste sarebbero onde elettromagnetiche o alcuni cortocircuiti - è difficile da credere.
I muscoli si muovono quando l’elettricita’ viene portata dalla macchina elettrostatica
Instruzioni di Galvani, come preparare le rane per gli esperimenti con
l’elettricita’

## Slide 39
L’elettricità nel XVII secolo era un gioco di società nelle corti aristocratiche
Talete di Mileto intorno al 500 a.C. notò particolari proprietà dell'ambra, chiamata electron in greco.
Nel XVII secolo erano noti esperimenti con zolfo o sfere di vetro: per attrito si creava "elettricità", fino produrre grandi scintille se una ragazza (leggera) veniva mantenuta isolata da terra tramite la seta.
Robert Symmer (1707-1763) scrisse che le sue calze bianche e nere, di lana e di seta, si elettrizzavano se indossate l'una sull'altra.
Nello stesso periodo Benjamin Franklin studia l'elettricità dei temporali.
„1799:.. E la corrente fu. Duecento anni dalla pila di Volta”, Universita’ di Pavia

## Slide 40
http://www.esdsystems.com/whitepapers/wp_tribocharging.html
Alessandro Volta, ispettore scolastico a Como e successi- vamente professore di fisica a Pavia, intraprese degli studi sistematici su diversi materiali.
Ordinò e mise in una specie di sequenza tutti i materiali: dal vetro alla seta, allo zolfo e alla resina.
Fu anche il primo a misurare le forze elettriche, che agiscono tra due piastre metalliche piatte: questo era il modo di definire il potenziale elettrico, ora chiamato anche tensione, e misurato dai voltmetri in volt.
Interactive exhibition „Volta’s pile” , Słupsk, 2001
dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/zrodla/ogniwa.html
Volta e la corrente fu…
„1799:.. E la corrente fu. Duecento anni dalla pila di Volta”, Universita’ di Pavia
Notes: http://www.lundici.it/2013/02/rane-danzanti-pile-pavesi-e-il-bolognese-victor-frankenstein/

## Slide 41
Nel 1799 Volte prese una pila di monete, di Sn e Ag…
La lettera di Volta del marzo 1800 dove descrive la sua „pila” di monete: ogni paio viene separato con l’acqua salata.
Original piles of Volta, from his Mausoleum in Como (photo GK).
La conversione dell’ “energia chimica" in elettricità nella pila di Volta è estremamente efficiente.
Questo orologio da comodino funziona da 25 anni con la stessa mini-batteria Ag: viene consumata poca energia per il display a cristalli liquidi (e non viene utilizzata alcuna lancetta).

## Slide 42: Reazioni elettrochimiche
H2SO4 → 2H+ + SO4-2
Cu (Catodo): 2H+ + 2e- → H2↑ Zn (Anodo): Zn → Zn2+ + 2e-
Programme: dr Mauro Brunato: http://www.science.unitn.it/~brunato/Terra/index.html#documenti
Ecco come funziona la pila di Volta: l'ossidazione di un atomo di zinco produce due elettroni:
Zn → Zn2+ + 2e- (reazione di ossidazione all'anodo - il polo negativo).
Questi elettroni reagiscono con le molecole d'acqua nella soluzione conduttiva:
2 H2O + 2e- → 2 HO- + H2 (reazione di riduzione al catodo - polo positivo).
Complessivamente vi è una reazione di ossido-riduzione accompagnata dalla creazione di una differenza potenziale e di una corrente; viene prodotto idrogeno e il disco di zinco viene gradualmente consumato.
A causa della riduzione di H+, il potenziale della pila Volta non è di 1,2 V, ma inferiore

## Slide 43: La pila di Daniell (1837)
https://www.methodephysique.fr/piles_daniell/
Il problema con la pila di Volta, e con le reazioni elettrochimiche in generale, è che non vanno come ci aspettiamo.
Nella coppia Zinco / Rame ci aspettiamo il potenziale effettivo 0,4V (Cu) + 0,8V (Zn) = 1,2V
Ma nella pila di Volta è più "conveniente" che non sia lo ione Cu2+ ad essere ridotto
(Cu2+ + e- → Cu) ma H+ + e- → H , con il potenziale della pila di soli 0,8V
Non solo il potenziale è inferiore, ma si formano anche bolle di gas H2 sull'elettrodo + (catodo).
Per evitare ciò si dovrebbe arrestare il flusso degli ioni H+
Quindi si usa un “ponte di sale”, con ioni che non alterano le reazioni, come K+ e NO3-
Direction of current,
as established by Volta
Zn → Zn2+ + 2e- Cu2+ + 2e- → Cu

## Slide 44
  Come ha fatto Volta a misurare la tensione?
  In volt? Con voltmetro?
Volta non solo ha inventato la pila elettrochimica, ma ha anche contribuito all'elettrostatica. Ha inventato l'elettroscopio: due sottili lamine di metallo all'interno di un contenitore di vetro, che si respingono quando vengono caricate elettricamente.
Inventò anche l'elettroforo: una piastra di metallo trattenuta da un’impugnatura isolante. Posizionato su un isolante elettrificato e toccato in una sequenza corretta, sembra generare elettricità come il perpetuum mobile.
In pratica, questo è il lavoro che solleva la piastra metallica e che fornisce l'energia (e genera il potenziale).
Esperimenti casa / scuola ispirati alle opere di Volta (da sinistra): L'elettroscopio di Volta: due sottili lamine di metallo all'interno di un bicchiere// Le due estremità di una sciarpa di seta si respingono se prese a passi dal cappotto di lana // Una pila di vecchie monete polacche (Al e Ni) e pezzi di carta con acqua salata; si può fare lo stesso usando eurocent e pezzi di alluminio
Qui: una batteria fatta da un
temperamatite in alluminio e
acciaio inox
Elettroscopio in un bicchiere
Elettroscopio di Volta e la misura della tensione
Notes: Spinacz i eurocent, temperówka, cyrkiel

## Slide 45
Trento, 3 Agosto,1802
Stos Volty i kompas
Giocare con l'elettricità era un'avventura costosa: erano necessarie pile di monete d’argento.
Avvocato di Rovereto, nel Nord Italia, Romagnosi descrisse nel 1802 come avesse preso una pila di lamine rotonde di rame e zinco, mettendo un panno immerso nel sale di ammoniaca ogni due paia e avesse collegato le estremità con un filo d'argento.
Non solo ha prodotto scintille, ma ha anche notato che un ago magnetico cambiava direzione quando veniva posizionato vicino al filo con la corrente.
Un esperimento simile fu realizzato quasi venti anni dopo da Ørsted.
Romagnosi (1802) o Ørsted (1817)
S. Stringari, R. R. Wilson

## Slide 46: La serie elettrochimica di Volta
Li+(aq) + e− → Li(s) | −3,04
2H2O(l) + 2e− → H2(g) + 2OH−(aq) | −0,828
Zn2+(aq) + 2e− → Zn(s) | −0,762
PbO(s) + H2O + 2e− → Pb(s) + 2OH− | −0,576
Fe2+(aq) + 2e− → Fe(s) | −0,41
Sn2+(aq) + 2e− → Sn(s) | −0,14
Pb2+(aq) + 2e− → Pb(s) | −0,13
2H+(aq) + 2e− → H2(g) | 0,00
Sn2+ (aq) + 2 e− → Sn(s) | 0.14
Cu2+(aq) + 2e− → Cu(s) | 0,34
Ag+(aq) + e− → Ag(s) | 0,80
F2(g) + 2e− → 2F−(aq) | 2,87
+1.83
O2*
Au
La versione "scolastica" della serie di Volta è data, di solito, come nella tabella seguente: Li è il più negativo, Al, Zn e Fe sono negativi, l'idrogeno è il punto di riferimento, Cu, Ag e Au sono positivi..
Ma una versione più dettagliata (da Wikipedia, ma basata su seri riferimenti scientifici) è data qui a sinistra: non solo il metallo determina il potenziale elettrochimico creato, ma anche il tipo stesso di reazione ionica, cioè il livello di "ossidazione". Quindi reazioni con ioni Cu+ e Cu2+ danno potenziali diversi
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_electrode_potential_(data_page)

## Slide 47: Cella a „combustibile” di Grove
Al posto di Zn e Cu è possibile utilizzare qualsiasi altro metallo (e non metallo), inclusi idrogeno e ossigeno.
William Grove ha inventato la "cella a combustibile" per caso: durante l'elettrolisi dell'acqua ha disconnesso gli elettrodi dall’alimentatore e ha osservato una corrente "inversa".
Le reazioni sugli elettrodi sono:H2 → 2H+ + 2e- (elettrodo negativo, chiamato catodo)
Gli elettroni fluiscono attraverso un filo all'elettrodo positivo, chiamato catodo.
Mentre gli ioni H+ fluiscono attraverso il solvente e si verifica una reazione al catodo:
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O
La difficoltà rimane nel fornire idrogeno (e ossigeno) all'acqua: vengono utilizzati catalizzatori "ben collaudati", come platino colloidale (nanostrutturato).
https://www.researchgate.net/publication/222587594_Membranes_fit_for_a_revolution/figures?lo=1 © The Royal Society
William Grove nel 1843 ha pubblicato questo disegno: cinque celle H/O furono usate per creare la corrente elettrica, che in seguito permise la elettrolisi dell’acqua.

## Slide 48
Nelle cellule di membrana polimerica (che usano nafion) gli ioni H+ vengono trasportati attraverso il diaframma di separazione.
Ma anche gli ioni OH- potrebbero essere trasportati in un altro tipo di cellule alcaline (quelle utilizzate nei voli Apollo).
J. R. Varcoe et al.. Energy Environ. Sci. 2014, 7. 3135
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
Diversi tipi di celle a „combustibile”

## Slide 49
Non capiamo ancora nemmeno l'elettrostatica
Nonostante secoli di ricerche, gli studi sui fenomeni di Volta sono ancora lontani dall'essere pienamente compresi.
Nel documento mostrato qui, gli autori guardano con moderni microscopi come i pezzi di un materiale vengono trasportati in un attimo nei fenomeni tribo-elettrici.
Nella pagina seguente si vede come gli scienziati provano a spiegare i potenziali sull'interfaccia metallo-acqua.

## Slide 50: Primi tentativi di comprendere i potenziali di Volta
„La descrizione delle interfacce elettrodo-elettrolita si basa sul concetto di formazione di un doppio strato elettrico. Questo concetto è stato derivato dalle teorie del continuum estese, introducendo distribuzioni della carica puntuale. Sulla base di simulazioni di dinamica molecolare ab initio, analizziamo il doppio strato elettrico in un approccio che va oltre lo schema di carica puntuale, valutando invece le polarizzazioni di carica sulle interfacce elettrochimiche metallo-acqua dai principi primi. Mostriamo che la struttura atomica degli strati d'acqua a temperatura ambiente porta a un comportamento oscillatorio del potenziale elettrostatico medio. Guardiamo la relazione tra la distribuzione della polarizzazione all'interfaccia e l'estensione del doppio strato elettrico, e successivamente deriviamo il potenziale dell'elettrodo dalla polarizzazione della carica."

## Slide 51: Esperimento: elettrolisi
Materiali occorrenti:
- Alimentatore a bassa tensione (0-10V) e alta corrente (1A),
- due cavi con terminali a coccodrillo
- 2 pezzi di foglio di alluminio (1x1 cm) per gli elettrodi
- un contenitore di vetro (circa mezzo litro) possibilmente di forma “rettangolare”
- acqua distillata + sale (NaCl)
- multimetro (i.e. voltmetro)
Procedura
riempire per ¾ il bicchiere con acqua, inserire le strisce di alluminio nell'acqua, collegarle con i coccodrilli // collegare i cavi all’alimentatore, inserendo il multimetro in serie per misurare la corrente, impostare la tensione sull’alimentatore a 0 V, accendere l’alimentatore, aumentare la tensione a step di 0,1V, e per ogni step: misurare la corrente, osservare gli elettrodi; interrompere l'aumento della tensione a 3 V.
Aggiungere un po 'di sale (1 cucchiaino) all'acqua, ripetere l’ultimo punto (cioè la rampa di tensione) - provare a valutare la quantità di gas che si è formata sul catodo
Disegnare i grafici della corrente nei due casi (con sale e senza) al variare della tensione.
Cercare di fare un grafico simile per la quantità di gas che si è sviluppata

## Slide 52: Altri divertenti esperimenti
Materiali occorrenti:
pezzi di Zn (o Fe) e Cu collegati con un filo di rame
un voltmetro
alcuni studenti con le mani bagnate (questi sono a Torun)
Da fare:
un circuito elettrico chiuso (non toccare il filo, ma solo i pezzi di metallo)
Cosa si ottiene: divertimento!

## Slide 53: Cella „a combustione” d’idrogeno
Brevemente, la cella “a combustione” è una pila di Volta, in cui al posto di due metalli (come Zn e Cu) vengono utilizzati elementi gassosi (idrogeno ed ossigeno, per esempio).
Una cella a combustione d’idrogeno (fuel cell hydrogen, FCH) può essere consi-derata come la reversione della elettro-lisi: nella elettrolisi viene fornita la corrente elettrica e vengono prodotti i due gas, nella cella a combustione l’ossigeno e l’idrogeno combinano in-sieme producendo la corrente elettrica.
Il vantaggio principale delle celle all’idrogeno è la loro alta efficienza: se bruciare idrogeno (nell’ossigeno) nella combustione diretta può arrivare a circa 30% di efficienza per la conversione in energia meccanica, le celle FCH possono arrivare all’80%.
Finalmente, questo processo è pulito e silenzioso: viene prodotta solo acqua.

## Slide 54
Hydrogen Fuel Cell – definizione e principi
J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)
La cella combustione è una cella elettrochimica, alle quali, diversamente dalle celle “a stoccaggio”, elementi chimici possono essere riforniti in continuazione cosí la corrente elettrica può essere “prodotta” all’infinito.
La cella a combustione converte l’idrogeno, o “combustibili” che contengono l’idrogeno, direttamente in energia elettrica (più il calore) via una reazione elettrochimica fra l’idrogeno e l’ossigeno, per produrre acqua. Il processo e quindi l’elettrolisi nella direzione opposta. :
2H2(gas) + O2(gas) → 2 H2O + energia
Poiché l’idrogeno e l’ossigeno gassosi vengono convertiti in acqua in un processo elettrochimico, FCH hanno parecchi vantaggi rispetto ai motori termodinamici (come i motori a benzina). Tra i vantaggi elenchiamo: alta efficienza, virtualmente il funzionamento silenzioso, e se l’idrogeno è il combustibile, nessuna emissione inquinante. Se l’idrogeno viene prodotto dalle sorgenti di energia rinnovabili, allora l’energia elettrica „prodotta” dalle FCH è veramente ecologica.
B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)

## Slide 55
„Pila a gas“ – la prima cella a combustione
B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)
Batteria “a gas” di Grove (a sinistra) produceva la tensione (“il voltaggio”) di circa 1 V. Una catena di batterie così alimentava l’elettrolisi (a destra).
Sir William Grove (1811-96), avocato inglese (e scienziato dilettante) aveva sviluppato la prima cella “a combustione” nel 1839. Il principio di funzionamento fu scoperto accidentalmente durante l'elettrolisi. Quando Grove aveva disconnesso la batteria dall’elettrolisi e aveva connesso due fili insieme, osservò la corrente elettrica nella direzione opposta, e l’idrogeno ed ossigeno venivano consumati. La sua batteria “a gas” consisteva dai elettrodi di platino inseriti nei tubi con idrogeno ed ossigeno, immersi nella soluzione diluita di acido solforico. Generava la tensione di circa 1 Volt.
Nel 1842 Grove aveva connesso una serie di batterie a gas, in una catena. Usava l’elettricità prodotta dalla catena per alimentare l’elettrolisi. Però, a causa della corrosione e l’instabilità di materiali, la cella di Grove non era utilizzabile. In conseguenza, ci furono pochi lavori sulle celle “a combustione” sino alla metà del secolo XX – i voli spaziali Apollo.
Sir William Grove
https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Grove#/media/Plik:William_Robert_Grove.jpg

## Slide 56: Hydrogen fuel cell – lo schema
Similarmente alle applicazioni pratiche delle celle fotovol-taiche, anche la costruzione delle FCH è a multistrati e abbastanza complessa.
Bisogna assicurare lo svolgi-mento di diversi processi:
L’idrogeno e l’ossigeno devono diffondere verso gli elettrodi (devono essere catturati da qualche strato poroso);
L’idrogeno e l’ossigeno devono dissociare in atomi, via un processo che in fase gassosa richiede abbastanza energia; nelle FCH questo processo deve essere catalizzato;
By bleached symbols we show „ghosts” of H2 molecules:
H2 disappeared, disintegrating into protons and electrons
Protoni (H+) dall’idrogeno devono essere catturati dalla membrana (nafion) e trasportati verso il catodo; ma la reazione H→ H+ + e- nelle fase gassosa richiede parecchia (13,6 eV) energia. Infine, gli elettroni, rilasciati nel processo della ionizzazione dell’H, devono essere trasportati (via uno strato metallico) all’elettrodo esterno. Dal lato dell’ossigeno, si svolgono simili processi…

## Slide 57: Hydrogen fuel cell: bilancio energetico
La formazione dell’H2O dall’idrogeno e l’ossigeno nella fase gassosa è esotermica, i.e. produce il calore. Questo è simile alla sintesi dell’H2O nelle FCH, anche se l’efficienza totale (meccanica) è maggiore (80%) e la quantità di calore prodotto è minore.
Prof. Hans U. Fuchs, FCHGo Didactical Materials, 2019
Il digramma qua mostra “la chiave” del processi nelle FCH: l’energia chimica si trasforma nella corrente elettrica (i.e. il flusso delle cariche elettriche) ed esce il calore

## Slide 58
Hydrogen fuel cells in dettaglio
Che cosa limita la corrente?
All’anodo l’idrogeno reagisce, rilasciando l’energia. Ma, proprio perché l’energia è rilasciata, la reazione non avviene a una velocità illimitata. Per iniziare la reazione, l’energia di attivazione deve essere fornita per oltrepassare la “gobba” di energia. Se la probabilità di avere la molecola con l’energia sufficiente è bassa, allora la reazione proseguirà lentamente. A parte le temperature alte, questo è il caso delle limitazioni nelle celle a combustione.
I tre metodi principali per risolvere il problema della reazione lenta sono:
- l’uso di un catalizzatore
- aumento della temperatura
- aumento della superficie degli elettrodi
I primi due possono essere applicati a qualsiasi reazione chimica. Il terzo è particolarmente importante per FCH.
La differenza di potenziale fra il picco dell’energia di attivazione e il punto finale della reazione spiega anche il calore prodotto nell’FCH: il potenziale elettrico deriva dalla differenza tra il livello di entrata e di uscita e il surplus è il calore.
J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

## Slide 59
Hydrogen fuel cells in dettaglio
Che cose limita le tensione?
La potenza elettrica della FC è limitata non solo dalla costruzione ma anche dai principi fisici e chimici dei processi coinvolti. Come nell’elettrolisi un potenziale elettrico di 1,23 V è previsto ma in pratica una frazione di volt in più è necessario [vedi l’esperimento], lo stesso nelle FCH: la tensione ottenuta non è mai più alta di 1.0 V [vedi esperimento]. Questo avviene in una certa analogia al potenziale di polarizzazione nelle celle fotovoltaiche. In più, come in qualsiasi circuito elettrico, un carico esterno limita ulteriormente il voltaggio ottenuto. Nelle batterie tradizionali questo fenomeno sarebbe chiamato la resistenza interna, vedi il panello a destra. .
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband/ https://www.fuelcellstore.com/blog-section/polarization-curves

## Slide 60
Hydrogen fuel cells in dettaglio
Elettrodi porosi
T. Wejrzanowski et al., Journal of Power Technologies 96 (3) (2016) 178–182
(a): immagine SEM dell’anodo
(b): immagine SEM del catodo.
(c): 3D micro-computer tomography (CT) image of the cathode.
(d): 3D vector-like model of the cathode microstructure based on micro-CT image
Una bassa area di contatto tra il gas, l’elettrodo e l’elettrolita è la causa principale della corrente bassa. Per risolvere questo problema la struttura dell’elettrodo è porosa in modo che sia il gas sia l’elettrolita possano penetrare dentro. Questo assicura il massimo contatto possibile.
Le moderne FCH hanno gli elettrodi con una microstruttura che assicura una superficie che supera anche mille volte la superficie geometrica. Il disegno microstrutturale e la fabbricazione di elettrodi per FCH sono un importante argomento di ricerca. Inoltre gli elettrodi devono incorporare il catalizzatore e resistere ad alte temperature.

## Slide 61
Hydrogen fuel cells in dettaglio
Catalizzatore
Rivediamo i diversi processi che devono avvenire sugli elettrodi:
Sull’anodo (i.e. il polo negativo delle batteria):
Dissociazione delle molecola di H2 in atomi
H2 → H + H
Ionizzazione dell’atomo d’idrogeno H → H+ (i.e. il protone) + e-
Sul catodo: 1. La cattura del protone ed elettrone dall’atomo dell’ossigeno
O + H+ + e- → OH
2. La cattura del secondo protone H+ ed elettrone per formare H2O
Anche se la reazione sul catodo è esotermica (i.e. rilascia l’energia) la reazione sull’anodo richiede l’energia. Nella fase gassosa l’energia richiesta sarebbe anche alta – qualche eV.
Transversal section of the FC central assembly (i.e. membrane)
in false colours. Source: Wikipedia
Comunque, nella fase gassosa, o meglio – nelle reazioni ioniche, le energie richiesta sono più basse, come nella pila di Volta. A questo punto il catalizzatore svolge la sua funzione.
Il platino nanostrutturale (nero) è un catalizzatore più versatile. Purtroppo, e anche piuttosto costoso.

## Slide 62
Hydrogen fuel cells in dettaglio
La membrana per trasporto di protoni
Source: Wikipedia / A. Matwijczuk, …, G. Karwasz, M. Gagoś,
J. Fluorescence (2017)
http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/may/23/protons-swim-with-ease-through-shark-jelly
In quanto il platino colloidale è costoso, l’elemento chiave delle FCH a basse temperature è una speciale membrana che impedisce il mes-colamento di gas, non è conduttore per elettroni ma trasporta protoni.
La struttura chimica è mostrata qua: questo è una specie di polimero fluorinato come “teflon” (TM Du Pont) ma contiene un gruppo di acido sulfonico. E’ questo il gruppo che permette un saltellare di protone da una catena di polimero ad altro?
I salti di protoni sono abbastanza comuni in chimica. Nella molecola mostrata qua, l’ambiente esterno (il solvente) può indurre il trasferimento di protone tra i vicini gruppi funzionali e in questo modo cam-biare la struttura (e anche il colore) della molecola.
Infine, gli squali usano il loro radar frontale per catturare i deboli segnali del pesce impaurito nascosto nella sabbia. Il radar è estremamente sensibile: i portatori di carica elettrica sono i protoni in una specie di gel.
Possiamo usare un gel così nelle FCH?

## Slide 63: Produzione e stoccaggio dell’idrogeno
Uno dei problemi maggiori nell’implementazione pratica della mobilità basata sull’idrogeno è lo stoccaggio del gas.
Il metodo più semplice è un contenitore a pressione, ma come si vede dalla figure a confronto occupa relativamente il volume maggiore.
H2 può essere anche liquefatto: questo crea altri problemi relativi all’isolamento termico ecc.
H2 può essere anche catturato in una forma di spugna chimica: metalli nanostrutturali Mg, LaNi: il problema consiste nel rilascio veloce di gas quando serve (per esempio quando la macchina accelera).
I lavori scientifici e tecnologici proseguono .
Credits: Prof. A. Miotello e dott. Marco Adami, Uni Trento

## Slide 64: Dal prototipo…
Le maggiori case automobilistiche hanno cominciato le implementazioni pratiche delle FCH.
I problemi tecnici sono numerosi: dallo stoccaggio dell’idrogeno, alla flessibilità di rifornimento dell’idrogeno alla FCH, la duratura della FCH stessa, il complesso sistema di controllo e sicurezza, motori elettrici e le riserve di energia, come le pile di Volta (al litio qua).
Mercedes-Benz ha sviluppato un prototipo nel 2017 ma non è ancora disponibile sul mercato.
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband

## Slide 65: Hydrogen-fuelled car
https://ssl.toyota.com/mirai/fcv.html
Toyota Mirai
FCH in polimero solido, motore elettrico da 150 hp.
- Il serbatoio d’idrogeno 37 l,
@ 70 atm. pressione,
- Tempo di rifornimento 5 minuti
- Distanza di viaggio 300 miglia
- Accelerazione 0-60 mph – 9 secondi
La tua con 389 $/mese per 36 mesi o 58.500* $ (negli USA)
*Probabilmente, FCH è l’elemento più costoso in tutta la macchina mostata qui

## Slide 66: Autobus urbani
Motori diesel di autobus producono non solo CO2 ma anche, frequentemente, alte quantità di nano-particelle di carbonio che sono cancerogene. Loro vengono di solito catalogate come PM10 ma sono molto più pericolose che la polvere “normale” (i.e. la sabbia).
Questo autobus a Cologna adesso è più costoso, 2-3 volte che un autobus tradizionale ma questo avveniva sempre con qualsiasi nuova tecnologia.
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
G. Karwasz worked as expert for Provincia Autonoma of Trento, in subject of air pollution.
Photo GK, this time not in Poland

## Slide 67: Una rete di „buona volontà”
Il problema dell’inquinamento urbano è urgente in tutta l’Europa (vedi la schermata successiva sulla Polonia).
Una densa urbanizzazione, il paesaggio specifico, condizioni tecniche delle autovetture etc. causano in tante agglomerazioni Europee le condizioni della qualità dell’aria al di sotto di livelli permessi.
A questo punto tutti tentativi di rimuovere la combustione del petrolio sono benvenute e i costi non sono più prioritari.
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
Tutto una striscia di paesi che hanno deciso di provare gli autobus all’idrogeno si estende dalla Norvegia all’Italia. Adesso anche la Polonia ha aderito alla iniziativa.

## Slide 68: Esportare lo smog urbano
Il titolo dice “La Polonia alla cima di paesi che inquinano maggiormente in Europa”
La mappa mostra le concentrazioni di benzo-pirene (cancerogeno) che proviene dalla combustione del carbone.
La Polonia non solo produce gigantesche quantità di benzopirene (la concentrazione media dieci volte più alte che i limiti permessi per la salute) ma lo anche esporta ai paesi vicini…

## Slide 69: Anche sulle navi…
Le navi usano potenti motori Diesel che sono particolarmente inquinanti. Non si sente questo inquinamento essendo sull’acqua. Ma le immagini satellitari mostrano le tracce di nuvole dove le navi passano sull’oceano aperto.
Motori Diesel producono anche grandissime quantità di gas, che essendo poli-atomici portano a un effetto serra a lungo termine (270 anni nel caso di N2O). NO2, in cambio, contribuisce alla formazione dell’ozono troposferico che è cancerogeno.
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
SO2 è altamente corrosivo: la sua emissione sull’emisfero Nord ha “mitigato” l’effetto serra a metà del XX secolo.
Ma la prima nave a FCH già circola sul Reno.

## Slide 70: Even in ariplanes…
Numerose sono le applicazioni sotto gli studi: un aeroplano potrebbe essere una visione molto lontana ma in confronto con i costi della progettazione dettagliata, una visione è la ricerca a basso costo.
Aeroplani, in particolare militari, saranno probabilmente gli ultimi ad abbandonare il petrolio, ma la quantità enorme del traffico aereo fa i produttori di aerei di pensare seriamente sull’uso dell’idrogeno come propellente.
Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
E probabilmente molto vicino è l’uso di FC come i generatori della corrente elettrica in aeroplani (qui Airbus A30X).
Dall’altra parte, le tecnologie di FC furono sviluppate per i voli Apollo..

## Slide 71: La macchina ad acqa: didattica
Tutti noi (può darsi con l’eccezione di politici, ma anche loro solo quando mettono la cravatta) sono consci del riscalda-mento globale, inquinamento dell’aria e problemi economici (incluso le dipendenze politiche) che derivano dall’uso del petrolio.
In modo didattico, questo modello che proviene da “Kosmos & Thames” è impressionante: mentre faccio lezione dico “adesso riforniamo questa macchinetta con l’acqua pura” e bevo da questa bottiglietta (bisogna ricordarsi di usare l’acqua distillata).
Experience of author from a public lecture in Trento, Italy, 2003
E bisogna ricordarsi di tenere accesa una lampada sulla scrivania, sembra per leggere e tenere la macchinetta sotto la lampada. Appena noto che c’è abbastanza idrogeno e ossigeno, faccio le connessioni necessarie e la macchinetta parte.
L’effetto sul pubblico è fulminante” la macchina va ad acqua!

## Slide 72: Riassumendo
Ci sono almeno tre argomenti a favore della tecnologia di FCH:
I combustibili attualmente in uso non sono rinnovabili. Carbone, petrolio, gas furono depositati nella crosta terrestre molto tempo fa (centinaia di milioni) e una volta consumati non si possono rinnovare.
Bruciare i combustibili tradizionali crea delle sostanze che nuocciono all’ambiente in diversi modi. Per esempio, creano la polluzione dell’aria che respiriamo e dell’ acqua che beviamo. Ma ancor più importante, biossido di carbonio che viene prodotto dalla combustione del carbone, petrolio e gas naturale sta provocando innalzamento delle temperature globale a una velocità che non è accettabile alle future generazioni – e allora non dovrebbe essere accettabile neanche per noi.
Dal punto di vista di fisica, bruciare i combustibili è uno spreco – produrre il calore non è la cosa che si dovrebbe fare. Ci sono altri modi, almeno teorici, dalla prospettiva scientifica e tecnologica, per usare i combustibili fossili.
Prof. Hans U. Fuchs, FCHGo Didactical Materials, 2019
Argomenti in favore

## Slide 73: Dibattito per studenti
Trova diverse applicazioni pratiche (o prototipi di applicazioni) delle FCH
Porta alla prossima lezione diversi pezzi delle pellicole polimeriche. Confrontali con il pezzo di naflion (dall’insegnante).
Che cosa sono i catalizzatori?
Vedi una presentazione separata su possibili esperimenti con FCH

## Slide 74: ένέργεια (Aristotele)
Metaphysics: act = state, action, actuation, performing, implementation
Aristotele, Metafisica

## Slide 75
La discussione sulla definizione esatta dell’energia è una “storia senza fine.” Il consenso attuale è che l’energia è la capacità di un corpo di compiere il lavoro.
Per esempio, l’energia cinetica di un proiettile che urta un blocco di legno chiamato il pendolo balistico, come nella figura, fa risalire il blocco, e una parte dell’energia cinetica si trasforma in calore.
Nel secondo esperimento, con un cerchio del raggio R,
l’energia potenziale della pallina all’inizio della pista
si trasforma, nel punto più alto del cerchio, nell’energia
cinetica, e una parte rimane come l’energia potenziale.
Energia: definizione
3/15
Ek
Ep + Q
h
Ek= mv2/2
M
Ep= (m+M)gh
E= mv2/2 + 2mgR
E= 5mgR/2

## Slide 76
I “tipi” di energia
3/15
Facciamo distinzione tra due tipi di energia meccanica:
un tipo è legato al moto, e viene chiamato l’energia cinetica, Ek = ½ mv2, dove m è la massa dell’oggetto in moto e v – la sua velocità;
- un tipo è legato alla elevazione del corpo, è viene chiamato l’energia potenziale, EP =mgh, dove h è l’altezza (la quota) e g – l’accelerazione di gravità.
In modo generale, l’energia legata alla posizione viene chiamata l’energia potenziale. Per i campi elettrostatici, l’energia potenziale di due cariche puntiformi, q e Q posizionate (nel vuoto) a una distanza r ammonta a EP = qQ/(4πε0 r) , dove ε0 è la permeabilità dielettrica del vuoto.

## Slide 77
Energia: Portatori e le trasformazioni
3/15
Come abbiamo già discusso, l’energia può apparire in diverse forme.
Praticamente, dobbiamo distinguere diversi portatori dell’energia:
- la radiazione solare
- la corrente elettrica
- Il calore geotermico
- l’energia cinetica del vento
l’energia chimica
dell’idrogeno
Hans. U. Fuchs, Hydrogen and Fuel Cells. How, What for, and Why?
Didactical Materials FCHGo, 2019
Lo schema presenta un’idea, come dall’energia solare si può produrre
(e immagazzinare) l’idrogeno gassoso

## Slide 78
Energia: le limitazioni
3/15
Come abbiamo già visto sulle pagine precedenti, l’energia potenziale (del corpo nel campo gravitazione della Terra, ma anche l’energia potenziale di una molla) richiede la definizione della posizione di riferimento, detto quota zero: il corpo che cade da una determinata altezza al livello di riferimento perde l’energia potenziale ma acquisisce l’energia cinetica.
Anche l’energia cinetica richiede un punto di riferimento? Dai tempi di Einstein sappiamo che sì! La velocità non è un valore assoluto: dipende dal sistema di riferimento – un corpo possiede l’energia cinetica in un sistema di riferimento e in un altro sistema, che si muove con la stessa velocità che il corpo in considerazione – possiede l’energia cinetica nulla.
Allora, tornando alla definizione dell’energia – in relazione al sistema di riferimento (cioè in relazione al punto dove viene definita l’energia “nulla”) – la stessa capacità del corpo di compiere il lavoro può variare: anche se il sistema possiede apparentemente l’energia, il lavoro utile può essere nullo.
Discutiamo questo punto per introdurre la termodinamica.

## Slide 79
L’energia & il calore
3/15
Il concetto dell’energia fu stabilito solo quando Joule aveva mostrato l’equivalenza del calore e del lavoro meccanico. Questa osservazione ha permesso di formulate il primo principio della termodinamica.
Il lavoro W svolto sul sistema e il calore Q trasferito al sistema portano all’aumento dell’energia interna U del sistema.
ΔU = W + Q
Inoltre, è chiaro che sappiamo il calore può essere trasmesso solo dal corpo più caldo, della temperatura T1 al corpo più freddo, alla temperatura T2 .
Questo pone immediatamente i limiti sulla efficienza termodinamica delle macchine, come mostriamo più avanti.
Il principio termodinamico numero “zero” dice che il calore fluisce dal corpo più caldo a quello più freddo.

## Slide 80
Il calore & la temperatura
3/15
Che cosa è la temperatura? Spiegando ai bambini direi: “Quello che senti con la tua mano”.
Ovviamente, non possiamo definirla in questo modo in fisica. La temperatura è la misura dell’energia interna del corpo
U ~ T
dove il segno di proporzionalità ~ necessità qualche spiegazione.
E’ il più facile a spiegarlo per cosiddetti gas perfetti, i.e. i gas che possono essere approssimati come delle piccole, elastiche palline che collidono incessattamante.
I gas nobili sono una buona approssimazione.
L’energia interna significa che il corpo accumula l’energia: questa deve esserci l’energia meccanica degli atomi (o molecole).
*La nostra mano (i ricettori del calore) catturano il moto termico degli atomi, dando l’impressione della temperatura. Per una spiegazione più specifica vedi anche Fuchs, 2019, op. cit.

## Slide 81
Il calore e lla temperatura: equipartizione dell’energia
3/15
In che modo gli atomi (in approssimazione delle palline rigide) possono accumulare l’energia? Nella forma dell’energia cinetica.
Gli atomi possono muoversi (in traslazione) in 3 dimensioni, allora l’energia interna di gas nobili (per un atomo) ammonta, con buona approssimazione U = 3/2 kT
dove k è la costante di Boltzmann k = 1.38 x10-23J/K (dobbiamo usare i kelvin) e
R = kNA (R=8.31 J/mole•K)
In assenza del lavoro il cambiamento dell’energia interna corrisponde al calore trasferito, per ciò il calore specifico per un atomo (i.e. il calore assorbito quando la temperatura cambia di 1 K) ammonta a cV =3/2 kT. (cV è il calore specifico a volume di gas costante.)
Per tradurlo alle unità macroscopiche, i.e il valore di calore per una mole di gas, dobbiamo moltiplicare per il numero di Avogadro NA. Così cV =3/2 RT

## Slide 82
Equipartizione dell’energia: molecole
3/15
Il principio di equipartizione rimane valido anche per le molecole, il che permette di stimare il calore specifico anche per loro.
Una molecola diatomica, a parte l’energia di moto di traslazione in tre direzioni, può ruotare, teoricamente atorno tre assi perpendicolari. In pratica, l’energia viene accumulata nelle rotazioni attorno due assi, perpendicolari all’asse che unisce i due atomi.
Il principio di equipartizione tiene anche per queste rotazioni, allora il calore specifico per gas diatomici, nelle condizioni di volume costante, è in approssimazione cV =5/2 kT (per molecola), or cV =5/2 RT per mole.
Rotazioni lungo l’asse che unisce gli atomi non contribuisce al calore specifico.

## Slide 83
Motori termici
3/15
Il principio d’equivalenza tra il lavoro meccanico e il calore permette il funzionamento di motori termici: così come l’energia meccanica può essere trasformata in calore (nell’esperimento di Joule), anche il calore può essere convertito in lavoro meccanico (che equivale all’energia meccanica).
Ma se l’energia meccanica può essere convertita totalmente in calore (via la frizione, per esempio), non tutto il calore Q1 del sistema può essere trasformato nel lavoro meccanico. Un parte del calore, Q2, deve essere ceduta all ambiente.
In una macchina ideale l’efficienza η è il rapporto tra il calore usato, i.e. Q1- Q2 e il calore assorbito
η = (Q1 – Q2) / Q1
Visto che nei motori che sfruttano i processi termici in gas, l’efficienza (di un motore ideale) ammonta a η = (T1 – T2) / T1,
dove T1 è la temperatura della sorgente di calore e T2 – del radiatore. Allora, l’efficienza aumenta quando la sorgente è più calda e il radiatore – più freddo.

## Slide 84
Heat engines
3/15
Qual’è l’efficienza più alta della macchina termica secondo la relazione?
η = (T1 – T2) / T1.
„La turbina a gas 605 MW General Electric 9HA ha ottenuto l’efficienza del 62% a temperatura che raggiungeva 1,540 °C”
L’efficienza di un motore convenzionale
a benzina a stento raggiunge 30%.
Il resto (70%) viene riemesso
nel ambiente come il calore residuo,
non parlando delle emissioni di CO2.
https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/9ha

## Slide 85: Cella a combustibile idrogeno
L’idea di una cella a combustibile è la stessa di un motore:
fornendo l’idrogeno H2 e l’ossigeno O2 si produce la corrente elettrica e i due gas formano l’acqua H2O.
Dal punto di vista energetico, l’energia chimica di due gas (separati) viene convertita in energia elettrica.
L’efficienza di una cella a combustibile H2 è molto più alta (fino a 80%) che di un motore termico.
Ma la termodinamica dice che deve pure essere prodotto il calore.

## Slide 86: Una cella a combustibile ideale
Lo schema dettagliato delle trasformazioni di energia è mostrato qua.
Il livello chimico di H2O è più basso che di H2 e O2 separati.
L’abbassamento della energia chimica pompa le cariche elettriche a un livello più alto, di circa 1 V, facendo scorrere la corrente elettrica.
Hans Fuchs, op. cit.

## Slide 87: Una cella reale a combustibile idrogeno
In una cella all’idrogeno reale una parte di energia viene persa nella forma del calore.
Nelle applicazioni pratiche sono presenti anche le perdite per la produzione di calore.
Queste perdite derivano da diverse sorgenti:
- il potenziale di attivazione (il potenziale necessario per la conduzione di protoni attraverso la membrana)
- la resistenza interna della cella (perdite per il calore “di Ohm”)
ulteriori perdite dovute alle imperfezioni tecniche.
In totale, l’efficienza teorica del 80% è ancora un’obiettivo lontano.
Hans Fuchs, op. cit., p. 27

## Slide 88: Un macchina a idrogeno di serie
In pratica, l’efficienza del 50% sarebbe già eccellente.
Fig. 8 Fuel cell stack efficiency (dotted lines) and fuel cell system efficiency (straight line) over net power; HydroGen4 standard fleet version: blue curves; ‘‘TechDemo’’ system: green curves
https://www.researchgate.net/publication/233987484_Fuel_cell_electric_vehicles_and_hydrogen_infrastructure_Status_2012/figures?lo=1
U. Eberle et al., Fuel cell electric vehicles and hydrogen infrastructure: Status 2012
Energy & Environmental Science 5(10: 8790 (2012)

## Slide 89: P.S. Che cosa e’ l’energia?
Seguendo l’etimologia della parola (da Aristotele) l’energia e’ un concetto filosofico: lo stato degli oggetti, che diventano, che sono in-azione
Alla parola „energia” viene spesso attribuito un valore quasi materiale*.
Ma anche in fisica, l’energia e’ un concetto piu’ astratto che materiale: possiamo materializzare, o meglio far emergere l’energia nella forma di lavoro meccanico svolto, oppure del calore.
.
L’energia emerge nei processi di scambio come nel gioco sulla foto: il mulino a vento „cattura” l’energia del vento e lo „trasmuta” in energia meccanica della rotazione. Una parte dell’
energia viene persa come l’attrito meccanico.
*Secondo Smil (2000 p. 9) “L'energia è l'unica valuta universale e deve essere trasformata per realizzare qualunque cosa”. La rotazione delle galassie, le reazioni nucleari che accendono le stelle, il mulino a vento e l'accensione di uno smart phone sono processi di trasformazione dell'energia.
http://www.ilnaturalista.it/cose-lenergia.html

## Slide 90: „Perpetuum mobile” di Marion Deichman (and prof. Hans Fuchs)
https://vimeo.com/98311515

## Slide 91: „Portatori di energia”
https://vimeo.com/98311515
Corrente elettrica,
che alimenta una lampadina

## Slide 92: „Portatori di energia”
La luce della lampadina, che illumina il panello solare, che a sua volta
gli elettroni a creare la corrente elettrica

## Slide 93: „Portatori di energia”
La corrente elettrica fa girare il motore, che muove una pompa idraulica: acqua sale e cadendo muove in generatore della corrente, etc.

## Slide 94: „Energie Traeger”
http://www.radekkucharski.com/node/222

## Slide 95: Di che cosa si nutrono gli uccellini?
„Andano giù – tutto sul piano anclinato di Galileo” – mostra didattica, GK, 2007
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/179

## Slide 96: „Energia fa girare il mondo”

## Slide 97: „Energia fa girare il mondo”
Karlsruhe, Zentral Platz, 2008
Monte San Sabino, Fiera, 2005
L’energia è indispensabile per il moto di tutti oggetti e persone.
Senza l’energia tutto sarebbe fermo.
(Bambina 11 anni)

## Slide 98: Conclusioni (da tutte le cinque lezioni)
Insegnanti sono pronti ad aggiungere delle attività ai curricula.
Le nozioni sull’ambiente, l’energia, il clima sono molto utili, a qualsiasi livello didattico
Qualche semplice esperimento sull’elettricità, elettrochimica, idrogeno e energia si possono fare in classe.
Qualsiasi ulteriore materiale di sostegno è sempre ben visto.
La narrazione e gli esperimenti possono essere adattati a diversi livelli della scuola.

## Slide 99
Energia: l’origine del termine
2/15
Il termine „energia” deriva dal greco „energeia”, ἐνέργεια, che fu usato da Aristotele (nella sua Metafisica) e che il significato di azione, di essere, di diventare, diversamente dalla potenza che e’ solo la possibilita’ di essere.
Il significato moderno dell’energia si è formato all’incirca della metà del secolo XIX, con lavori di Carnot, Joule ed altri, che hanno mostrato come il lavoro meccanico può essere convertito in calore: allora anche il calore è una forma di energia.
Infatti, guardando la descrizione di “valori nutritivi” di qualsiasi cibo, troviamo i numeri sia in “joules” che è l’unità di lavoro e di energia meccanica sia in “calorie” (o piuttosto in kcal) che è la vecchia unità di misura del calore.
La "potenza" è la δύναμις, concreta capacità di svilupparsi nel senso di una certa forma. L'"atto" è "energia" (ἐνέργεια), in quanto attiva realizzazione di una data capacità o potenza, ed "entelechìa", in quanto forma, anzi materia formata, attuata realtà individuale (ἐντελέχεια, da ἐν "in", τέλος "fine" e ἔχειν "avere": realtà che ha il suo fine in sé stessa, avendolo raggiunto col compimento del suo processo di sviluppo).
http://www.treccani.it/enciclopedia/aristotele/

## Slide 100
Joule: Energia è la capacità del corpo di effettuare il lavoro
Piłeczki, proca magnetyczna
Westminster Abbey, Joule’s tomb Il „contenuto” energetico

## Slide 101
Finiamo, in modo ottimistico, con un’altra copertina di Focus
Arriva l’era dell’idrogeno
Renderà il mondo più giusto, più pacifico, più pulito
Jeremy Riffkin, 2002, The Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth,