## Slide 1: Inclusione e personalizzazione nell’insegnamento delle STEAM
Grzegorz Karwasz
Professor in Experimental Physics
- Facoltà di Fisica, Astronomia e Informatica Applicata, Universita’ Nicolao Copernico, Torun, Polonia
karwasz@fizyka.umk.pl
Lezione 9: Qualche applicazione particolare
Parte V: Scienze dei materiali

## Slide 2: Ceramica, vetro
Cofanetto da toeletta di Merit Nuovo Regno, XVIII dinastia, regno di Amenofi II-III (1428-1351 a.C.)
Legno (sicomoro) con recipienti di alabastro, vetro e ceramica
https://archeologiavocidalpassato.com/tag/cofanetto-per-toeletta/
https://it.wikipedia.org/wiki/TT8

## Slide 3: Metalli, leghe
Fe: acciaio, ghisa
Cu: ottone, bronzo
Aluminio, titanio, nichel
http://www.razetocasareto.com
http://www.alibre.com/images/gallery/small/Soetikno1.jpg

## Slide 4: Modern iron in ancient Egypt (siderurgia)
The 34 centimeter long dagger had a iron-mixture blade with a gold handle with a crystal knob at the end. Artifacts produced with ordinary iron ore quarrying typically display a maximum of 4% nickel, however, Tut’s (1341-1321a.C.) weapon contained nearly 11% nickel, and presence of cobalt. This dagger as well as many other iron objects found in ancient Egypt were made from meteorites.
https://greaterancestors.com/modern-iron-ancient-egypt/

## Slide 5: Ferro, nichel, cobalto
https://www.scienzafacile.com/introduzione-alla-tavola-periodica-degli-elementi/

## Slide 6: „Età del ferro”
Storia – forni in argilla, «blumi», lingotti
Minerali di ferro: limonite, siderite, …
«Forno a fumare» (nella lingua di pre-Slavi, grandi esportatori di semi-lavorati di ferro per i Romani), o farga catalana, fatta di argilla o creta, permetteva d’ottenere la temperatura di 1200ºC - troppo bassa per la fusione del ferro, ma sufficiente alla formazione di una lega spontanea carbone-ferro: venivano prodotti i pezzi (blumi) che successivamente dovevano essere lavorati nelle fucine. I dettagli del processo e la composizione chimica di «blumi» non si conoscono.
http://welniaczki.nazwa.pl/Wolow_eu-Dymarki/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrous_metallurgy

## Slide 7: Minerali di ferro
Limonite FeO(OH)·nH2O
Ematite Fe2O3
Siderite FeCO3
Magnetite Fe3O4

## Slide 8: Acciaio: lega di ferro con carbonio (<2.1%)
http://www.calphad.com/iron-carbon.html

## Slide 9: Ghisa, acciaio, ferro battuto, etc.
Grafite cristallizzato nella ghisa (lega Fe-C con 4% C)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wrought_iron
https://www.supereva.it/ecco-che-aspetto-ha-titanic-oggi-3810-metri-atlantico-39001

## Slide 10: Acciaio temprato
The martensite is formed by rapid cooling (quenching) of austenite which traps carbon atoms that do not have time to diffuse out of the crystal structure
martensite has a body centered tetragonal crystal structure, whereas austenite has a face center cubic (FCC) structure.
Acciaio temprato ha una struttura cristallografica “ad aghi”, che assicura la durezza ed elasticità (ma anche fragilità)
0.35%C Steel, water-quenched from 870°C
Martensite in AISI 4140 steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Martensite

## Slide 11: La spada di Damasco
Nella Forgiatura la lama era creata modellando il ferro con presse o con maglie inserite nella forgia, una sorta di forno con carboni ardenti alimentati da un mantice. La temperatura non doveva essere troppo elevata per evitare che il ferro diventasse ghisa. diventasse troppo morbido. Successivamente la lama, resa arroventata con i carboni della forgia, era lavorata con martello ed incudine. Seguiva la Tempra dove il ferro della lama arroventata, divenuto acciaio, veniva immersa in olio o acqua. E per finire il Rinvenimento, un trattamento termico con un riscaldamento seguito da un raffreddamento a velocità controllata (nella urina?) che dava durezza l’elasticità all’arma.
https://lagiovinestoria.blogspot.com/p/le-spade-di-damasco-misteri-del-medioevo.html
Assedio di Antiochia (1098 d.C.) [dott.ssa Claudia Cepollaro]

## Slide 12: Lega: una miscela (solida) per migliorare le proprietà meccaniche e di lavorazione
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/agcu.html
http://www.andrzejbaranowski.pl/cechy.html
http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/alloys/aucu.html
http://www.antichitailtemporitrovato.it/?pag=119
„prova 750”
Eutettica
(la lega con
la temperatura di fusione più bassa)
„prova 916”
Punzoni, Legge 1872
950
900
800

## Slide 13: Diagrammi di fase – lo „stagno” per saldare
Source: NIST
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/pbsn.html
Diagrammi di fase mostrano, come cambia la temperatura di fusione in funzione del contenuto chimico della lega.
Per esempio, il piombo puro fonde a
325ºC e lo stagno puro a 230 ºC.
Il grafico mostra come cambia la
temperatura di fusione per diverse
percentuali di massa per la lega Sn↔Pb.
La lega con 38%Pb (e 62%Sn) ha la
temperatura di fusione più bassa, 182 ºC
Viene chiamata la eutettica.
Diversi ‘triangoli’ limitano le determinate
‘fasi’: il Pb sciolto nello Sn solido, cristalli
di lega Sn-Pb galleggianti in liquido Sn-Pb
(ma di diverse proporzioni, etc.)
1:1 atomico

## Slide 14: Età del bronzo 3300-1300 a.C.
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/cusn.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age
http://www.coloradogem.com/images/3507_big.jpg
http://webmineral.com/specimens/picshow.php?id=2469
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Marek_Aureliusz_Kapitol.jpg
http://www.exceptionalminerals.com/exceptionalroom6.htm

## Slide 15: Età del bronzo (Cu:Sn)
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/cusn.html
Rame nativo, Michigan, USA
Stagno nativo, NSW Australia

## Slide 16: Ottoni Cu + Zn (+ Pb), applicazioni
Lega | Applicazione
P- CuZn20Pb P-CuZn35Pb2 | Meccanica: Particolari tranciati a freddo, chiavi . Edilizia: Accessori idrosanitari, rubinetteria.
P-CuZn36Pb3 | Meccanica: Ingranaggi, pignoni e tutti i particolari a forme complesse che richiedono una impegnativa lavorazione alle macchine utensili ad asportazione di truciolo ad altissima velocità.
P-CuZn36Pb2As | Edilizia: Rubinetteria e raccorderia a contatto con acque potenzialmente atte a determinare il fenomeno della dezincificazione negli ottoni al piombo comuni.
P-CuZn37Pb2 | Meccanica: Bilancieri e casse per orologi, parti per orologeria, ingranaggi, ruotismi.
P-CuZn37Pb2Sn | Meccanica: Steli di valvole, viti, dadi e bulloni, particolari per impieghi marini.
P-CuZn38Pb2 | Meccanica: Spine, bulloneria, viteria, spilli, occhielli, gancetti, articoli per uso domestico, minuteria metallica, lucchetti, serrature. Edilizia: Rubinetteria cromata, miscelatori termostatici, valvole a sfera, a farfalla, a saracinesca, termostatiche, a quattro vie, organi di intercettazione, regolazione e controllo, valvole per gas.
P-CuZn38Pb4 | Meccanica: Piastre, arpionismi e parti metalliche in genere per orologeria.
P-CuZn39Pb1 | Meccanica: Viteria e bulloneria ottenute su macchine utensili ad alta velocità.
P-CuZn39Pb2 | Edilizia: Accessori per impianti idrosanitari, maniglie per porte e finestre, rubinetti, valvole e loro parti. Meccanica: Lucchetti, serrature, viti, dadi e bulloni.
P-CuZn39Pb3 P-CuZn40Pb | Meccanica: Piastre tubiere per scambiatori di calore e condensatori.
P-CuZn40Pb2 | Edilizia: Valvole, rubinetteria, detentori, organi di intercettazione, regolazione e controllo. accessori per impianti idrosanitari, manigliame. Meccanica: Viti, dadi e bulloni.
P-CuZn40Pb2Al | Edilizia: Profilati estrusi, serramenti ed infissi per vetrine, salvaporte, serramenti in genere, modanature, riloghe.
Diego Colombo, Facolta’ di Ingegneria, Universita’ di Trento;
http://www.ing.unitn.it/~colombo/OTTONERICA/Ottoni_files/Page335.htm

## Slide 17: Mega - sbronzi
«Колокол цар» – non ha mai suonata «Пушка цар» - non ho mai sparato

## Slide 18
http://www.gastropods.com/5/Shell_965.shtml
Haliotis rufescens ang. Red abalone
Orecchia di mare – fino a 30 cm
L’ingegneria dei materiali: Red abalone

## Slide 19: Haliotis rufescens
Jiddu Bezaresa, Robert J. Asaroa, , and Marilyn Hawleyb
a Department of Structural Engineering, University of California, San Diego, CA 92093, USA
b Materials Science and Technology Division, Los Alamos National lab., Los Alamos, NM 87545, USA
Journal of Structural Biology Volume 163, Issue 1, July 2008, Pages 61-75
Fig. 1. (a and b) SEM images of fractured nacre from H. rufescens illustrating tiles on nearly parallel lamella. The “terrace” consisting of one interlamellar layer of nacre is shown at higher magnification in (b), where the black arrow points to a central region discussed below and referred to in Mutvei (1979). (c) Flat pearls grown on a glass slide inserted into the mantle of a live red abalone (described below). Note the “stack of coins” arrangement with a smaller tile (or tiles) nucleated at the top of each stack. (d) SEM image of a cross section of H. rufescens organic matrix, demineralized in EDTA, illustrating individual and apparently porous interlamellar layers
(a, b) La struttura lamellare del guscio, fatta dalle ‘tegole’ di madre perla.
(c) La parte interna è un mosaico di quasi-perle: pile di lamiere
(d) La matrice organica costituisce una rete, tipo filamenti di vetro in ‘vetro-resina’
Macromolecular structure of the organic framework of nacre in Haliotis rufescens:
Implications for growth and mechanical behavior

## Slide 20: Haliotis rufescens
La struttura somiglia a un muro fatto di mattoni regolari e legati tramite la malta. I cristalli di CaCO3 (aragonite) hanno i bordi organici (di chitina), come un telecomando nel suo guscio.
La struttura è resistente ma anche elastica.

## Slide 21: Scala della durezza (Mohs)
AllAboutGemstones.com
Materiale più duro lascia una traccia sul materiale più morbido.
La durezza dell’unghia è c.a. 2,5, vetro 5,5, lima (metallica) per le unghie 6,5.

## Slide 22: 1 talco
http://www.mii.org/Minerals/Minpics1/Talc%202.jpg
http://www.microphotonics.com/talc%20powder.jpg

## Slide 23: 2 gesso (alabastro) CaSO4
http://www.dkimages.com/discover/previews/953/35003342.JPG

## Slide 24: Spato d’Islanda: birifrangenza
Museo di Vienna
Birifrangenza: nelle direzioni perpendicolari la luce propaga con velocità diverse (Foto GK)

## Slide 25: 4 fluorite CaF2
http://www.sciencehelpdesk.com/img/science1_5/Fluorite.jpg
http://www.healingcrystals.com/images/cards/Fluorite.jpg

## Slide 26: 5 apatite Ca5(PO4)3
http://www.rockcutters.us/cut-images/apatite/apatite-green-oval.jpg
http://www.matsminerals.com/apatiteCM-13.jpg
Gemma semi-preziosa,
ma anche un fertilizzante

## Slide 27
6 ortoclasio KAlSi3O8
http://www.thomsonminerals.com/images/JBW615CORTHOCLASENC1.jpg
http://www.prettyrock.com/php/images/facet-rough/orthoclase-04302007-1-1.jpg
Cristalli rosa/ rossi nel granito

## Slide 28: 7 quarzo (SiO2)
http://www.pitt.edu/~cejones/GeoImages/1Minerals/1IgneousMineralz/Quartz/QuartzRose.jpg
http://earthnet-geonet.ca/images/dynamic/minerals/smokey_quartz.jpg
http://perso.wanadoo.es/maquinalmatheus/ima/ametiste_rectifiee.jpg
http://perso.wanadoo.es/maquinalmatheus/ima/ametiste_rectifiee.jpg

## Slide 29: 8 topazio Al2SiO4
http://blog.bolderworld.com/wp-content/uploads/2009/04/topaz.jpg
http://webmineral.com/specimens/Topaz.jpg

## Slide 30: 9 corindone Al2O3
Al2O3 – «carta vetrata»
- con gli atomi (ioni) Cr: rubino
Foto: Wikipedia
- con gli ioni di Fe: zafiro

## Slide 31: 10 diamante
http://loopable.files.wordpress.com/2007/07/diamant.gif
http://www.diamondgeezer.com/diamond-buyers-guide/images/diamond-shape.jpg
http://www.worldwidediamonds.info/oppenheimer%20diamond%20yellow%20crystal.jpg
http://famousdiamonds.tripod.com/steinmetzpinkdiamond.html
Il taglio sceglie il cliente

## Slide 32: Silicati: SiO2
1) Granati: tetraedri SiO4-2 con gli ioni Fe+, Al+ etc.
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=140
http://www.pitt.edu/~cejones/GeoImages/1Minerals/1IgneousMineralz/Micas/Muscovite1.JPG
http://www.jdavisproductions.com/images/quartz.jpg
2) Struktura 2D (mica, argilla)
3) Struttura 3D (quarzo)

## Slide 33: Corindone (topazio, rubino) = Al2O3
Struttura Al2O3: esagonale di ioni O2-
con ioni Al3+ a 2/3 delle lacune
http://en.wikipedia.org/wiki/Corundum
Durezza di Mohs 9
Temp. di fusione 2044ºC

## Slide 34: Il vetro – un solido o un liquido molto raffreddato?
Na
K
Il reticolo di SiO2 ‘gonfiato’ dalla presenza di atomi ‘ingombranti’: Na e K
Una vetrata medioevale:
Hotel de Cluny, Paris (foto MK)

## Slide 35: Il vetro di Murano
https://www.theitaliantouch.org/it/volume3/miti/miti-e-status-symbol/il-vetro-di-murano/
https://it.latuaitalia.ru/made-in-italy/il-vetro-artistico-di-murano/
https://vitrumlife.it/vetro-di-murano-un-patrimonio-che-rischia-la-scomparsa/
https://www.livitaly.com/tour/murano-glass-tour-venice/

## Slide 36: Il duomo di Murano
Fondata forse nella metà del VII secolo (dal 999 è una promissione del pievano Michele Monetario al vescovo di Torcello), la chiesa fu inizialmente dedicata a Santa Maria. Ad essa, nel 1125, fu associato San Donato martire, vescovo di Evorea, quando il corpo del santo fu trasportato da Cefalonia, dopo che la città fu conquistata da parte dell'armata navale comandata dal Doge di Venezia Domenico Michiel.
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Murano
https://www.flickr.com/photos/rhugo/4011716592/

## Slide 37: Porcellana
Componenti:
kaolino Al2Si2O5(OH)4 – „Kao-Lin”
Componente principale = legante
argille (kaolino con aggiuntivi, e.g. Fe2O3)
Feldspato (ted. Feldspat, ing. feldspar,
e.g.. ortoclasio (K, Na)2 Al2O3•6SiO2
o plagioclasio CaO•Al2O3•SiO2 )
- aiuta la fusione
quarzo SiO2 - assicura la vetrificazione
Influence of macroscopic residual stresses on the mechanical behavior and microstructure of porcelain tile
Journal of the European Ceramic Society Volume 28, Issue 13, September 2008, Pages 2463-2469
Agenor De Noni Jr.a, Dachamir Hotzab, Vicente Cantavella Solerc and Enrique Sanchez Vilchesc
aInstituto Maximiliano Gaidzinski (IMG), 88845-000 Cocal do Sul, SC, Brazil
bUniversidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 88040-900 Florianópolis, SC, Brazil
cInstituto de Tecnologia Cerámica (ITC), 12006 Castellón, Spain
Nella struttura cotta si vedono gli agglomerati di quarzo (scuri)

## Slide 38: Mylar, kapton, etc.
Polyethylene terephthalate (mylar)
http://en.wikipedia.org/wiki/BoPET
Contenitori per alimenti
Metallizzato con Al serva
come copertura termica
poly-oxydiphenylene-pyromellitimide
(kapton)
Isolante di cavi ad alta tensione, per basse temperature (0-700K) e per alto vuoto

## Slide 39: Leghe per gli aerei Al-Zn-Mg
la fase inter-metallica Al7Cu2Fe e i residui di Mg2Si
la rete dendritica di Al3Zr
la durezza aumenta dopo la tempra
la resistenza elastica (modulo di Young) aumenta col carico
compromesso tra la resistenza meccanica e fragilità

## Slide 40: Super-leghe di nichel
http://www.msm.cam.ac.uk/phasetrans/2003/Superalloys/superalloys.html
Transmission electron micrograph showing a large fraction of cuboidal γ' particles in a γ matrix. Ni-9.7Al-1.7Ti-17.1Cr-6.3Co-2.3W at%. Hillier, Ph.D. Thesis, University of Cambridge, 1984. | Transmission electron micrograph showing a small fraction of spheroidal γ' prime particles in a γ matrix. Ni-20Cr-2.3Al-2.1Ti-5Fe-0.07C-0.005 B wt%. Also illustrated are M23C6 carbide particles at the grain boundary running diagonally from bottom left to top right.
Per motori a reazione, turbine a gas etc.

## Slide 41: Leghe dentistiche: sembra arte astratta
Fig. 3. Dark-field micrograph of heat-treated Super Star, showing discontinuous fct precipitates, which have rectangular platelet morphology. Dislocations are present in both the adjacent fcc palladium solid solution matrix and within the precipitates.
Fig. 2. Morphology of fct precipitates in the fcc palladium solid solution matrix of as-cast S-S. (a) Bright-field micrograph. (b) Higher-magnification bright-field micrograph of the striations within the precipitates.
Fig. 1. Dark-field micrographs showing the morphologies of a dendrite (a) and the eutectic structure (b) in as-cast Super Star. For the two-beam condition used to obtain (b), the fct lamellae of the eutectic structure have a bright appearance and the fcc lamellae (i.e., the dark regions between the fct lamellae) are not imaged.
Fig. 4. Bright-field micrograph showing dislocations in the palladium solid solution matrix of Super Star after heat treatment simulating the firing cycles for a dental porcelain.

## Slide 42: Infiniti altri materiali
Altare in ambra, Chiesa S. Brigida, Danzica, foto Maria Karwasz