## Slide 1: Wyprawa na marsa
Kwestia energii
Mikołaj Karawacki
Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego
Polska Agencja Kosmiczna

## Slide 2: Zacznijmy od podstaw

## Slide 3: Od Kopernika…
W „O obrotach…” Kopernik upraszcza złożony geocentryczny model „nieba” stworzony przez Ptolemeusza i kolejne pokolenia astronomów przez zmianę środka układu odniesienia – przeniesienie go z Ziemi na Słońce
Transformacja Kopernika

## Slide 4: Keplera…
Bazując swoje obliczenia na wysokiej – jak na okres w historii astronomii, w którym jeszcze nie używano teleskopów – dokładności obserwacjach Tycho de Brahe, Johannes Kepler rozwinął rozważania Mikołaja Kopernika do 3 praw ruchu planetarnego:
Planety poruszają się wokół Słońca po torach eliptycznych. W jednym z ognisk elipsy znajduje się Słońce. We współrzędnych biegunowych, tor ten można opisać równaniem
W jednakowych odstępach czasu, promień wodzący planety zakreśla równe pola ( zasada zachowania momentu pędu!)
Druga potęga okresu orbitalnego i trzecia potęga półosi wielkiej orbity są do siebie proporcjonalne - współczynnik proporcjonalności jest funkcją sumy mas gwiazdy i planety

## Slide 5: Newtona…
W napisanych w 1687 r. „Podstawach matematycznych filozofii przyrody”, Newton nie tylko wprowadza siłę powszechnego ciążenia, zależną od odwrotności kwadratu odległości, jako przyczynę obserwowanych ruchów planet ale i stawia fundament matematycznego opisu ruchu na trzech filarach
Ciało pozostaje nieruchome lub w ruchu (po prostej) o stałej prędkości tak długo jak nie działa na nie zewnętrzna siła
Przyspieszenie – czyli zmiana prędkości/pędu – ciała jest proporcjonalne do wypadkowej siły działającej na to ciało. Stałą proporcjonalności jest masa ciała
Jeśli dwa ciała wywierają na siebie wzajemnie siły, siły te mają tę samą wartość ale przeciwne kierunki

## Slide 6: I Ciołkowskiego
Syn polskiego zesłańca, Konstantyn Ciołkowski, na przełomie XIX i XX w. (1897) opracował
opis matematyczny działania silnika rakietowego, pracując jako nauczyciel fizyki w wiejskiej
szkole w Borowsku (obwód kałuski).
Opis ten wiąże masę początkową (przed spaleniem paliwa i utleniacza) i końcową (po wypaleniu)
rakiety z prędkością równoważną spalin i zmianą prędkości rakiety uzyskaną z tego spalania.
Równoważnie wyznaczyć można całkując po czasie iloraz chwilowej siły ciągu silnika i chwilowej masy rakiety
Prędkość równoważna spalin wiąże się z różnicą ciśnień między silnikiem a otoczeniem, przekrojem dyszy silnika oraz przepływem masy paliwa przez silnik oraz z samą prędkością spalin
Przy czym siła ciągu silnika rakietowego to

## Slide 7
Równanie Ciołkowskiego, tzw. Równanie idealnej rakiety, mówi wprost, że konstrukcja (struktura) rakiety i wynoszony przez nią ładunek stanowić będą tylko kilka-kilkanaście procent całkowitej masy początkowej rakiety!
Dla ułatwienia, rakiety mające wynosić duże ładunki w przestrzeń kosmiczną buduje się z wielu stopni

## Slide 8: Loty kosmiczne a śmieci kosmiczne
Niepotrzebne stopnie rakiet, zbiorniki paliwa, silniki i wszystko, co stanowi nieużyteczne obciążenie, jest odrzucane w locie tak szybko, jak przestanie być potrzebne do lotu  to konsekwencje równania Ciołkowskiego
W „optymistycznym” wariancie takie śmieci kosmiczne spadają z powrotem na Ziemię, częściowo lub całkowicie spalając się w atmosferze dzięki tarciu o atmosferę z dużą prędkością (opór aerodynamiczny jest proporcjonalny do prędkości lub jej kwadratu w zależności od kontekstu)
Wiele z takich śmieci zostaje jednak na orbicie/orbitach okołoziemskich, stanowiąc zagrożenie dla astronautów oraz innych statków kosmicznych i satelitów
Śmieci kosmiczne poruszają się z kolosalnymi prędkościami – na niskiej orbicie okołoziemskiej (czyli np. takiej jak orbita ISS) to ok. 28 800 km/h!
Zderzenia nawet najmniejszych i najmniej masywnych śmieci kosmicznych ze statkiem kosmicznym, astronautą czy satelitą mogą mieć katastrofalne skutki

## Slide 9: Loty kosmiczne a śmieci kosmiczne
14g odłamek pianki izolacyjnej poruszający się z prędkością 24tys. km/h kontra blok litego aluminium o grubości kilkudziesięciu cm. Krater ma 15 cm głębokości!

## Slide 10: Mechanika orbitalna

## Slide 11: Energia ruchu orbitalnego
Całkowita energia ciała o masie orbitującego z prędkością liniową większe ciało o masie po orbicie o promieniu ma postać
Odwrotnie proporcjonalna do półosi wielkiej orbity wartość energii całkowitej

## Slide 12: Lot na Marsa to też manewr orbitalny
A właściwie to cała ich sekwencja. W najprostszej i najtańszej energetycznie wersji to tzw. Transfer Hohmanna:
Start z Ziemi i zajęcie orbity kołowej o prędkości równej I. prędkości kosmicznej dla Ziemi. Zmiana prędkości
Ponowne uruchomienie silników w perygeum orbity – statek zaczyna poruszać się po orbicie eliptycznej.
„Wyłączenie” silników gdy półoś wielka nowej orbity statku jest równa półosi orbity Marsa. Czas lotu to pół okresu orbitalnego takiej orbity, 259 dni
Wejście pod wpływ grawitacji Marsa
Odpalenie silnika w kierunku przeciwnym do kierunku lotu by wyhamować do I. prędkości kosmicznej dla Marsa – statek zostaje satelitą Marsa
Ostatni krok: Ponowne odpalenie silnika - w celu wejścia w atmosferę: tzw. entry, descent & landing – w przypadku Marsa określane jako siedem minut grozy ( warsztaty na XVI Seminarium)

## Slide 13: Transfer Hohmanna schematycznie

## Slide 14: Astrodynamika na lekcjach fizyki
Materiały
https://www.jpl.nasa.gov/edu/resources/lesson-plan/lets-go-to-mars-calculating-launch-windows/
https://www.jpl.nasa.gov/edu/resources/lesson-plan/balancing-forces/
https://www.jpl.nasa.gov/edu/resources/lesson-plan/modeling-the-orbits-of-planets/
https://www.jpl.nasa.gov/edu/resources/project/land-a-spacecraft-on-target/
Materiały ESERO / Education
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/L%C4%85dowanie_na_Ksi%C4%99%C5%BCycu.pdf
https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze
Wsparli nas też bohaterowie Kerbal Space Program, symulatora programu kosmicznego dostępnego m.in. w Steam Store oraz Epic Game Store

## Slide 15: Dodatek matematyczno-fizyczny

## Slide 16: Skąd się bierze równanie Ciołkowskiego
Z Zasad Dynamiki Newtona (z pominięciem siły oporu aerodynamicznego) Gdzie – pęd rakiety, - ciśnienie na zewnątrz dyszy silnika, – powierzchnia przekroju wylotu dyszy silnika, – ciśnienie spalin, – prędkość rakiety, – prędkość wylotowa spalin, – chwilowa masa rakiety, – przepływ masy paliwa przez silnik, – przyspieszenie grawitacyjne, - czas
Pomijając ciężar i przyrównując do siebie oba równania otrzymujemy
Wprowadzając pojęcie prędkości równoważnej spalin i
Mamy ostatecznie co po uporządkowaniu zmiennych i scałkowaniu daje równanie Ciołkowskiego
„-” ponieważ paliwa ubywa

## Slide 17: Skąd się bierze równanie Ciołkowskiego
Gdzie - masa startowa rakiety, - masa rakiety po wypaleniu paliwa.
Całka po prawej stronie daje w wyniku (vide I semestr Analizy Matematycznej na studiach ;) ) różnicę logarytmów czyli logarytm ilorazu, tzn.
Otrzymany wynik to równanie Ciołkowskiego dla idealnej rakiety jednostopniowej.

## Slide 18: Działanie silników rakietowych
Silniki rakietowe
Na paliwo stałe
Hybrydowe
Na paliwo ciekłe
Paliwo i utleniacz są wymieszane w stanie stałym.
Najstarszy typ silnika rakietowego – sięgający starożytnych Chin
Paliwo i utleniacz są płynami, zamkniętymi w osobnych zbiornikach ciśnieniowych. Mieszanie i zapłon następuje w komorze silnika
Paliwo w formie bloku, przez który przepływa płynny utleniacz.

## Slide 19: Działanie silników rakietowych
Silnik rakietowy to nie tylko paliwo i utleniacz. Do oczekiwanego działania silnik rakietowy
potrzebuje odpowiednio ukształtowanej komory spalania i dyszy wylotowej – tzw. Dyszy de Lavala.
Działanie i kształt dyszy de Lavala wynikają z konieczności przestrzegania kilku podstawowych praw
Fizyki.
Zasady zachowania masy , którą można też równoważnie zapisać jako gdzie to gęstość spalin, – prędkość gazu, – pole przekroju poprzecznego dyszy
Zasady zachowania pędu gdzie to ciśnienie spalin
Przepływ spalin przez dyszę musi być izoentropiczny czyli przy stałej entropii właściwej gazu lub, równoznacznie,
adiabatyczny i odwracalny. To znaczy, że przy czym zmiana ciśnienia wiąże się ze zmianą gęstości gazu
i prędkością dźwięku , , gdzie to tzw. wykładnik politropy czyli stosunek ciepeł właściwych spalin –
przy stałym ciśnieniu, , i przy stałej objętości, .

## Slide 20: Działanie silników rakietowych
Łącząc wszystkie te wymogi i definicje, dostajemy związek kształtu dyszy z prędkością spalin w niej
gdzie to liczba Macha czyli stosunek prędkości ruchu do prędkości dźwięku w ośrodku, w którym ruch się odbywa.
Zmiany ciśnienia, temperatury i prędkości spalin w dyszy de Lavala pokazuje wykres w prawym górnym rogu slajdu.
Jak widać, dysza składa się z części zbieżnej, przewężenia, w którym spaliny przekraczają prędkość dźwięku oraz części rozbieżnej.
Silniki rakietowe są tak złożonymi konstrukcjami, że wyjaśnienie wszystkich niuansów i detali zajęłoby co najmniej semestr.

## Slide 21: Matematyka manewru Hohmanna
Pierwsza prędkość kosmiczna – prędkość, z jaką trzeba się poruszać by zostać satelitą danego ciała niebieskiego o masie – to prędkość, dla której siła odśrodkowa ruchu obiegowego równoważona jest przez siłę grawitacji gdzie to masa satelity, to stała grawitacyjna a to promień orbity

## Slide 22: Matematyka manewru Hohmanna
W każdym „miejscu” orbity, orbitujące ciało ma energię całkowitą
Przekształcając to równanie by otrzymać postać prędkości ruchu orbitalnego dostajemy tzw. Równanie vis-viva
Korzystając z równania vis-viva, wyznaczyć można zmianę prędkości statku kosmicznego, jaką musi nabyć by z kołowej o promieniu przejść na eliptyczną o aphelium (na rysunku oznaczoną przez )
Drugi raz z równania vis-viva skorzystać trzeba by wyznaczyć o ile musi zmienić się prędkość statku by z eliptycznej orbity o aphelium wszedł na kołową o promieniu (na rysunku - )